## Slide 1: Étalement et coloration du sang au May Grünwald Giemsa MGG
Réalisation des frottis
Principe
Technique
Résultats

## Slide 2: Réalisation de frottis
Nécessaire pour observer des cellules isolées
Effectuée le plus tôt possible au sortir de l’organisme pour obtenir des cellules typiques

## Slide 3: Étalement
Matériel :
  Lames propres, dégraissées et référencées
  Étaleur
  Pipette plastique à pointe capillaire
AZ125896
Produit biologique :
  Sang fraîchement recueilli sur EDTA

## Slide 4: Technique du frottis
AZ125896
Homogénéiser le sang en agitant le tube
Plonger la pipette plastique dans le sang et aspirer quelques gouttes
Déposer une petite goutte sur l’une des extrémités de la lame de verre
Mettre l’étaleur au contact du sang
Laisser se répartir sur toute la surface de contact
Réaliser un mouvement de translation jusqu’au bout de la lame maintenant
  l’étaleur selon un angle constant d’environ 45 °
  le contact mais sans prendre appui sur la lame
Laisser sécher le sang étalé
Éliminer tout matériel à usage unique potentiellement contaminé, nettoyer et désinfecter paillasse et matériel réutilisable
AZ125896

## Slide 5: Technique de coloration Préparation extemporanée de l’eau neutre
Remplir un Erlen au ¾ d’eau distillée ou dé ionisée
Ajouter 4 à 5 gouttes d’un indicateur coloré pour zone de virage 7,6 (Bleu de bromothymol en solution alcoolique)
Ajouter goutte à goutte de l’eau du robinet jusqu’à l’obtention d’une teinte bleu turquoise

## Slide 6: Technique de coloration
Fixer le frottis 3 minutes à l’aide du méthanol contenu dans le May Grünwald
Ajouter sur le frottis autant de gouttes d’eau neutre que de gouttes de colorant (dilution au ½)
Laisser agir 1 minute
Rincer la lame à l’eau neutre
Plonger la lame dans un bain de Giemsa dilué au 1/8ième
  1,5 gouttes de colorant dans 20 gouttes = 1 mL d’eau neutre
  préparé en boite ou cuve positionnant les lames verticales ou à l’envers
Laisser agir 20 minutes pour le Giemsa lent (ou 3 minutes Giemsa rapide)
Rincer la lame à l’eau neutre
Laisser sécher verticalement
AZ125896
Fixation au May Grünwald pur
3 minutes
Coloration au May Grünwald 1/2
1 minute
Coloration au Giemsa 1/8
20 minutes
Rinçage à l’eau neutre
Séchage
AZ125896

## Slide 7: Principe de la coloration au May Grünwald-Giemsa
Réactifs :
Colorants :
  May Grünwald : éosinate de bleu de méthylène
  Giemsa : éosinate d’azur de méthylène
solubilisés dans l’alcool méthylique
actifs après dissociation par l’eau neutre en
    Ions acides : éosinates (MG et G)
    Ions basiques : bleu et azur de méthylène
Eau neutre

## Slide 8: Principe de la coloration au May Grünwald Giemsa
Éléments à colorer : les structures cellulaires
  Basiques
    Cytoplasme des polynucléaires (granulocytes)
    Cytoplasme des hématies
    Granulations des polynucléaires éosinophiles
  Acides
    Cytoplasme des mononucléaires et des plaquettes
    Granulations des polynucléaires basophiles
  Neutres
    Noyaux de toutes les cellules (40 % acides nucléiques-60 % protéines basiques)
    Granulations des polynucléaires neutrophiles

## Slide 9: Principe de la coloration au May Grünwald Giemsa
Action complémentaire : 4 affinités
  3 orthochromatiques (même couleur que l’ion colorant)
    Acidophile : structures cellulaires captant les ions acides (éosine) colorées en rose orangé
    Basophile : structures cellulaires captant les ions basiques (bleu de méthylène)
    Neutrophile : structures cellulaires captant à la fois les ions acides et basiques
  1 métachromatique (autre couleur que l’ion colorant)
    Azurophile : structures cellulaires concentrant l’azur de méthylène (bleu) en donnant une couleur rouge pourpre

## Slide 10: Résultats de la coloration au May Grünwald Giemsa
Affinité acidophile
Cytoplasme des polynucléaires et hématies
Granulations des polynucléaires éosinophiles
Granulocyte neutrophile
Granulocyte éosinophile
Granulocyte basophile
Petit lymphocyte
Grand lymphocyte
Monocyte

## Slide 11: Résultats de la coloration au May Grünwald Giemsa
Affinité basophile
Cytoplasme des mononucléaires et plaquettes
Granulations des polynucléaires basophiles
Granulocyte neutrophile
Granulocyte éosinophile
Granulocyte basophile
Petit lymphocyte
Grand lymphocyte
Monocyte

## Slide 12: Résultats de la coloration au May Grünwald Giemsa
Affinité neutrophile
Noyaux des cellules
Granulations des polynucléaires neutrophiles
Granulocyte neutrophile
Granulocyte éosinophile
Granulocyte basophile
Petit lymphocyte
Grand lymphocyte
Monocyte

## Slide 13: Résultats de la coloration au May Grünwald Giemsa
Affinité azurophile
Granulations des mononucléaires et plaquettes
Granulocyte neutrophile
Granulocyte éosinophile
Granulocyte basophile
Petit lymphocyte
Grand lymphocyte
Monocyte