## Slide 1: Sécurité au laboratoire
Séance interdisciplinaire – BioAC1

## Slide 2
Action et risque associé
Milieu laboratoire
Matériel
Méthode protocole
Main d’œuvre technicien (ne)
Matières échantillon, réactifs
Les 5 M
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 3
Dangers chimiques
Dangers physiques
Dangers biologiques
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Danger = source potentielle de dommage pour un travailleur
Dommage = blessure physique ou atteinte à la santé
Risque = combinaison de :
la probabilité d’apparition d’un dommage
de sa gravité.

## Slide 4
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Source : INRS
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 5
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Source : INRS
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 6
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Source : INRS
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 7
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Les pictogrammes sont accompagnés :
de Mentions d'avertissement (Danger ou Attention),
de Mention de danger (H + 3 chiffres),
de Conseil de prudence (P + 3 chiffres)
Exemple d’étiquetage :
DANGER
Mention d'avertissement
Mentions de danger
Conseils de prudence

## Slide 8
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Codification des mentions de danger
Source : https://gironde.chambre-agriculture.fr
Exemple : H351 = susceptible de provoquer le cancer

## Slide 9
Dangers chimiques
Dangers biologiques
Dangers physiques
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Codification des conseils de prudence | 
Lettre | P (pour « Precautionary statement")
1er chiffre | 1 : conseils de prudence généraux 2 : conseils de prudence concernant la prévention 3 : conseils de prudence concernant l'intervention 4 : conseils de prudence concernant le stockage 5 : conseils de prudence concernant l'élimination
2ème et 3ème chiffres | Numérotation du conseil de prudence
Codification des conseils de prudence
Exemple : P280 = Porter des gants de protection / des vêtements de
protection / un équipement de protection des yeux / du visage

## Slide 10
Dangers chimiques
Dangers physiques
Dangers biologiques
 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4
Peut provoquer une maladie chez l’homme | non | oui | grave | grave
Danger pour les travailleurs | - | oui | sérieux | sérieux
Propagation dans la collectivité | - | peu probable | possible | élevée
Existence d’une prophylaxie ou d’un traitement efficace | - | oui | oui | non
Exemples | Pas de liste | C.tetani, S. aureus, C. albicans, EBV | M. tuberculosis, VIH, P. falciparum | Virus Ebola, virus de la variole
Source : d’après 3RB
Les 4 classes
d’agents biologiques
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 11
Situation exposante
manipulation du danger par le technicien
Evènement dangereux
fait basculer vers l’accident,
en lien avec le mode de contamination
Dommages
lésions, maladies, traumatismes, décès
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 12
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Processus d’apparition du dommage
Opérateur : technicien(ne)
1. Danger
2. Situation exposante
3. Evènement déclencheur
4. Dommage

## Slide 13
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Source : INRS
Probabilité de survenue ou d’apparition du dommage

## Slide 14
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Source : INRS
Estimation de la gravité des dommages
Gravité |  | Description
1 | Faible | Accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail
2 | Moyenne | Accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) avec arrêt de travail
3 | Grave | Accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) entrainant une incapacité permanente
4 | Très grave | Accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) entrainant un décès

## Slide 15
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Source : INRS
Evaluation du risque

## Slide 16
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Niveau 3
information et formation
Niveau 2
prévention collective et individuelle
Niveau 1
prévention intrinsèque
Supprimer, diminuer, isoler le danger :
action sur le matériel, les réactifs, le laboratoire
EPI : blouse, lunettes, gants…
EPC : hottes, PSM…
Stages, affiches, protocoles, consignes…
Efficacité décroissante
Les 3 niveaux de prévention

## Slide 17
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
9 principes généraux de prévention
1
Eviter les risques
2
Evaluer les risques non évitables
8
Prévention collective > prévention individuelle
9
Donner des instructions appropriées
7
Planifier la prévention
3
Combattre les risques à la source
4
Adapter le travail à l’homme
5
Suivre l’évolution des techniques
6
Substituer le dangereux par ce qui l’est moins

## Slide 18
Matériel de protection collective
Sas laboratoire NSB2
Hotte ventilée
PSM
Matériel de protection individuelle
Blouse boutonnée
Gants
Lunettes
Bonnes pratiques de laboratoire
Ne pas manger ni boire
Ne pas courir
Cheveux attachés
Pas de bijoux
Pantalon non troué
Chaussures fermées
Organiser son poste de travail
Etiqueter les différents récipients
Signaler tout incident
Connaissance et bonne utilisation des appareils et du matériel
Connaissance et respect de l’étiquetage et bonne gestion des déchets
Système Général Harmonisé (SGH)
Classification Labelling Packaging (CLP)
Limitation des dommages
Rince œil
Douche
Couverture
Extincteur
Synthèse
La sécurité au laboratoire
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention

## Slide 19
Etude d’un cas concret
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
M. Durand se promène avec sa famille au Bioparc de
Doué-la-Fontaine un jour où un lion s’est échappé de sa cage.
Sources : Bioparc Doué-la-Fontaine, Disney

## Slide 20
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Etude d’un cas concret :
Opérateur :
Danger :
2. Situation exposante :
3. Evènement déclencheur :
4. Dommages :
Le lion
Famille Durand
Se promener à proximité d’un lion en liberté
Le lion attaque
Morsures, décès

## Slide 21
Etude d’un cas concret : démarche de prévention
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Danger | Situation exposante | Evènement déclencheur | Dommage
Estimation du risque : gravité | Estimation du risque : probabilité | Evaluation du risque | Mesures de prévention
Le lion
Se promener à proximité d’un lion en liberté
Le lion attaque
Morsures, décès
4.
Très grave
1.
Très improbable
Priorité 2
(ou 1)
Habits de protection
Capturer le lion
Fiabiliser la cage
S’entrainer à la course
…

## Slide 22
Démarche de prévention :
tableau attendu lors des travaux pratiques de biochimie, microbiologie et BCM
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Danger | Situation exposante | Evènement déclencheur | Mesures de prévention

## Slide 23
Ressources sur la prévention des risques
Situation de travail
Identification des dangers
Analyse des risques
Evaluation des risques
Prévention
Nom | Description | Adresse
INRS | Institut National de Recherche et de Sécurité : prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles | www.inrs.fr
3RB | Réseau Ressource Risques Biologiques | www.esst-inrs.fr/3rb
Baobab | Base de données pour l’évaluation des risques biologiques | www.inrs.fr/baobab
Eficatt | Fiches descriptives de maladies infectieuses | www.inrs.fr/eficatt
Agent bio07 | Vidéo sur les risques biologiques en milieu professionnel | www.youtube.com/watch?v=Bu0UpgDweiQ