## Slide 1: La PCR et ses évolutions
Bruno Durand
Professeur de Biochimie – Génie biologique
Lycée Jean Moulin - Angers

## Slide 2: Sommaire
  PCR
    Historique
    Principe
    Optimisation
    Inconvénients
    Précautions
  Techniques dérivées

## Slide 3: PCR

## Slide 4: Historique
1957
1986
1ère publication sur la PCR (Mullis K.)
1ère ADN polymérase (Kornberg A.)
1966
Isolement T. aquaticus (T. Brocks)
1987
1èr
thermocycleur
(Perkin Elmer)
www.nobelprize.org
https://en.wikipedia.org
Photo : Donna Mapston
Notes: Thermus aquaticus : découverte dans un point chaud du parc Yellowstone en 1966 (Brock T.)
Cetus Corporation : entreprise de Biotechnologies californienne (création en 1971) qui travaille à la synthèse d’amorces ADN, de sondes et dans laquelle travaille Mullis.
1ères PCR avec une polymérase d’E.coli thermosensible donc rajoutée à chaque cycle et tubes passés manuellement d’un bain thermostaté à l’autre.
Taq polymérase isolée fin 1985 par Stoffel et Gelfand de Cetus.

## Slide 5: Historique
1991
1ère polymérase haute fidélité (Mattila)
1993
Kary Mullis prix Nobel de Chimie
Invention de la PCR en temps réel (Higuchi R.)
1988
1ère PCR avec polymérase thermostable (Saiki RK.)
Années 2000
1ers automates : extraction + PCR
https://gerichtsmedizin.at
www.bd.com
www.ncbi.nlm.nih.gov
https://en.wikipedia.org
Hot start PCR (Wax)
1eres polymérases de fusion
Notes: Polymérase de fusion : protéines artificielles formées par la fusion de 2 gènes codant une ADN polymérase et une protéine de liaison à l’ADN double brin  augmentation de la processivité (jusqu’à 15 Kb), de la vitesse, de la résistance aux inhibiteurs…
Ex : Polymérase PhusionTM de Thermo ScientificTM (voir diapo D10)

## Slide 6: Principe de la PCR
Animation Mac Graw Hill
Animation Jussieu
Animation ENS Lyon

## Slide 7: Principe de la PCR
Dénaturation
Hybridation
Elongation
Images : ENS Lyon

## Slide 8: Principe de la PCR
Source : Andy Vierstracte
Amplicon = séquence cible délimitée par les amorces
2 premiers amplicons au 3ème cycle
Amplification exponentielle : > 1 milliard d’amplicons à 30 cycles

## Slide 9: Optimisation de la PCR : Critères de design des amorces
Taille : 16-26 nt
GC% : 40-60 %
Tm si possible < 2°C
Faible formation de dimères :
  Self dimer : dimères FF ou RR
  Hairspin :
  Cross dimer : dimères FR
Extrémité 3’ pauvre en GC (5 derniers nucléotides) : limite les élongations non spécifiques
Spécificité pour la séquence cible vérifiée par alignement de séquences
Taille de l’amplicon obtenu
5’
3’
5’
3’
5’
3’
5’
3’
5’
3’
Notes: Calcul approximatif de la Tm d’une amorce : Tm = 2 (A+T) + 4 (G+C)

## Slide 10: Optimisation de la PCR : Caractéristiques des DNA polymérases
Caractéristiques | Taq polymerase | DNA polymerase hautes performances
Thermostabilité | 40 min à 95°C | 20 fois plus stables (ex : Deep Vent®, BIOLABS)
Processivité | ~ 50 nt / fixation | Ne se dissocient pas avant l’extrémité du brin (ex : RTth DNA pol. XL, APPLIED BIOSYSTEMS)
Vitesse | 1,5 Kb / min | 4 fois plus rapides (ex : Speed STAR™ HS, TAKARA)
Fidélité | 1 erreur / 10 Kb | > 1000 fois moins d’erreurs (proof reading  High Fidelity) (ex : Pfu, STRATAGENE)
Spécificité | Amplification non spécifique à basse température | Activation par chauffage > 90°C (Hot Start) (ex : KOD Hot Start DNA pol., NOVAGEN)
Notes:   1 U de polymérase = quantité d’enzyme capable d’incorporer 10 nmoles de dNTP en 30 min à 72°C.
  Thermostabilité : Taq thermorésistante mais perd son activité au fur et à mesure des cycles de PCR.
  Processivité : nombre de nucléotides incorporés sans dissociation de l’enzyme.
  Prend souvent en compte aussi la vitesse de l’enzyme et son affinité pour ses substrats.
  Polymérase à haute processivité utiles pour l’amplification de fragments longs, de séquences riches en GC et/ou formant des structures secondaires, ainsi qu’avec des échantillons contenant des inhibiteurs de PCR (héparine, acide humique…)
  Vitesse = extension rate
  Fidélité : activité 3’-5’ exonucléase de relecture (proof reading)
  Pfu : polymérase de Pyrococcus furiosus (hyperthermophile)
  Pfu : très fidèle mais processivité plus faible que la Taq.
  Hot start : polymérase inhibée par un anticorps monoclonal ou un autre inhibiteur.
  Destruction de l’inhibiteur par chauffage supérieur à 90°C évite une amplification non spécifique à basse température liée à l’hybridation non spécifique des amorces sur l’ADN.
  Rmq : dans une PCR avec Taq polymérase, possibilité de limiter l’amplification non spécifique en ajoutant la polymérase en dernier et en lancant la PCR rapidement ensuite.
Polymérase de fusion : protéines artificielle formée par la fusion de 2 gènes codant une ADN polymérase et une protéine de liaison à l’ADN double brin  augmentation de la processivité (jusqu’à 15 Kb), de la vitesse, de la résistance aux inhibiteurs…
Ex : Polymérase PhusionTM de Thermo ScientificTM provenant de la fusion entre les gènes de la Pfu (polymérase de Pyrococcus furiosus avec proofreading) et de la protéine de liaison à l’ADN Sso7 provenant de l’archebactérie Sulfolobus sulfactaricus  polymérase très résistante à la chaleur, avec processivité très élevée, haute fidélité.
  Source : ThermoFisher (https://www.thermofisher.com/fr/fr/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/pcr-education/pcr-reagents-enzymes/dna-polymerase-characteristics.html#Processivity)

## Slide 11: Optimisation de la PCR : Autres paramètres
Tampon : pH et concentrations ioniques (Tris HCl pH 8,5-9)
Mg2+ : cofacteur de la polymérase
Mg2+, K+ : stabilisent l’hybridation amorces/ADN
ADN matrice : qualité et quantité
1 pg - 1ng d’ADN plasmidique ou viral
1 ng - 1 µg d’ADN génomique.
Programmation du thermocycleur : durée et température des étapes…
Notes: pH 8,5-9 optimal pour la polymérase.
Cations positifs : neutralisent les charges négatives de l’ADN donc limitent les forces de répulsion et favorisent l’hybridation. S’ils sont trop concentrés : hybridation non spécifique.
Si la quantité d’ADN est trop importante : risque d’amplification non spécifique voire d’inhibition de l’enzyme (risque d’apport d’inhibiteurs provenant de l’échantillon plus élevé).
Etapes du thermocycleur dépendantes de la processivité de la polymérase, des Tm des amorces.

## Slide 12: Analyse : électrophorèse en gel d’agarose
Concentration du gel :
Concentration du gel en agarose (%) | Fourchette de tailles des fragments d’ADN (pb)
0,5 | 1000 – 30 000
0,7 | 800 – 12 000
1 | 500 – 10 000
1,2 | 400 – 7 000
1,5 | 200 – 3 000
2 | 50 – 2 000

## Slide 13: Marquage d’ADN https://biotium.com
Notes: Bleu de méthylène, Azure A, Bleu de Nile : faible sensibilité.

## Slide 14: Gel « maison » versus Flashgel®
 | Gel « maison » | Flashgel® (Lonza)
Temps de préparation | 30-40 min | Prêt à l’emploi
Préparation des échantillons | Tampon de charge | Echantillon brut
Durée de migration | 30-45 min | 6 min
Observation | Transfert sur transilluminateur UV | En cours de migration
Risque | Chimique, physique | Très limités
Notes: Tampon de charge : glycérol permettant d’alourdir l’ADN pour un dépôt en immersion et bleu de bromophénol pour visualiser le dépôt et suivre la migration.
Système Lonza : nature du marqueur d’ADN ?
- Séparation et prise de vues en temps réel : observation des bandes pendant la migration et prises de vues sur la paillasse sans UV, sans risque pour l’ADN et l’utilisateur
Sensibilité et résolution : 5 à 20 fois plus sensible que le BEt. Détection à partir de 0,1 ng d’ADN ou de 10 ng d’ARN total.

## Slide 15: Inconvénients de la PCR classique
Technique qualitative
Risque de contaminations élevé : création d’aérosols à l’ouverture des tubes  faux positifs
Existence d’inhibiteurs dans certains échantillons  faux négatifs
Notes: Risque de contamination : après amplification, on trouve environ 200 amplicons/pL et 1 pL correspond au volume moyen des aérosols.

## Slide 16: Inconvénients de la PCR classique Exemples d’inhibiteurs
Provenance | Inhibiteurs de PCR
Sang | Hème
Urine | Urée
Tissus animaux | Collagène
Peau, cheveux | Mélanine
Fèces | Sels biliaires
Plantes, sols | Acide humique, Tannins
Préparation des échantillons | Phénol, Ethanol, EDTA, Héparine, Citrate,

## Slide 17: Précautions
Eviter la dégradation de l’ADN (glace, gants)
Eviter les inhibiteurs :
  Purification de l’ADN
  Dilution de l’échantillon
  Ajout de Sérum Albumine Bovine
Notes: SAB : neutralise les inhibiteurs.

## Slide 18: Précautions
Eviter les contaminations :
  Cônes à filtre
  Aliquotage des réactifs
  Organisation du laboratoire : 2 à 3 salles
  Organisation du travail : marche en avant
Salles | Activité
Zone propre | PSM type II préparation des mix PCR
Zone pré-amplification | extraction ADN et ajout au mix, stockage échantillons
Zone post-amplification | thermocycleurs, détection (gels) (aucun produit amplifié n’en sort)

## Slide 19: TECHNIQUES DéRIVéES

## Slide 20: Colony PCR
Mix PCR
Lyse cellulaire et dénaturation initiale
94°C - 5 min
Transfert d’une fraction de colonie bactérienne dans le mix PCR.
Lyse bactérienne et extraction de l’ADN au cours du premier chauffage.
Applications :
contrôle de transgénèse
phylogénie des souches bactériennes

## Slide 21: PCR multiplexe
Plusieurs couples d’amorces  plusieurs amplicons
Contraintes :
  Longueurs d’amplicons différentes
  Design des amorces :
  - Tm proches pour toutes les amorces
  - Spécificité des couples d’amorces
  - Risque de formation de dimères.
www.premierbiosoft.com
Exemples d’applications :
Identification de pathogènes
Génotypage (recherche de SNP)
Notes: Avantages :
- Gain de temps et de réactifs
- Limite le risque de faux négatif car chaque amplification sert de contrôle interne pour les autres.

## Slide 22: RT-PCR
Rétrotranscription d’un ARN suivie
d’une amplification par PCR.
ARNm
ADNc
Amplicons
Réverse transcription
PCR
Exemples d’applications :
Identification de virus à ARN
Etude de l’expression d’un gène
Notes: La réverse transcriptase à besoin elle aussi d’amorce.
Plusieurs possibilités :
oligodT s’hybridant avec la queue polyA des ARNm
hexanucléotides aléatoires s’hybridant de façon non spécifique avec la plupart des ARN
amorce spécifique d’un ARN particulier.

## Slide 23: PCR nichée
www.abmgood.com
  2 PCR successives
  2 couples d’amorces
  2ème amplicon interne au 1er donc plus petit
  Spécificité accrue
Exemples d’applications :
Identification de virus à ARN
Amélioration de la spécificité de l’ADN amplifié
Notes: PCR nichée = PCR emboitée = PCR gigogne = Nested PCR
Virus à ARN : génome présentant des mutations fréquentes. Le premier couple d’amorce est spécifique de régions plutôt stables. Le second permet de distinguer les sous-types viraux.

## Slide 24: PCR et RT-PCR in situ
PCR sur coupe tissulaire + marquage in situ du produit de PCR
Exemples d’applications :
Etude de l’embryogenèse
Oncologie
Infectiologie
Coupe tissulaire fixée et perméabilisée
PCR sur lame : nucléotide marqué
Réverse transcription
ARNm
ADNc
Produit de PCR marqué
Marquage immunologique in situ
Ac I : souris anti-marqueur
Ac II : anti-Ig souris - Enzyme
Notes: Nucléotide marqué : marqueur = biotine, digoxigénine.
Ac II : conjugué à la Péroxydase (HRP) (immunohistochimie) ou à un fluorochrome (immunofluorescence).
Possibilité de détection par sonde nucléique marquée.
Technique utilisée pour la recherche de virus à ADN sans étape de RT.

## Slide 25: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
Polymorphisme de sites d’hybridation d’amorce
Amorces courtes : 10 nt de séquences arbitraires
Hybridation aléatoire dans le génome
Amplification uniquement si 2 sites d’hybridation proches sur les deux brins
Profil d’amplification :
~ 10 fragments
Exemple d’un locus
Individu B
Amplification
Pas d’amplification
Individu A
Génome entier
D’après www.gnis-pedagogie.org
PCR
Applications :
Etude de polymorphisme
Notes: RAPD = AP-PCR (Arbitrarily Primed)
Généralement amplification d’une dizaine de fragments sur un génome entier
Pose parfois des problèmes de reproductibilité.

## Slide 26: PCR - SSR
Marqueurs microsatellites (SSR : Short Sequence Repeat)
Polymorphisme de longueur des séquences répétées
Microsatellite = séquence répétée de 1 à 4 nt
Amorces : encadrent le microsatellite cible
Amplicon : longueur fonction du nombre de répétitions
Possibilité de distinguer les homozygotes (1 amplicon) des hétérozygotes (2 amplicons)
Individu B
Amplicon long
Individu A
D’après www.gnis-pedagogie.org
Amplicon court
PCR
Applications :
Etude des variétés végétales
Médecine légale
Notes: Microsatellites : SSR (Short Sequence Repeat) ou STR (Simple Tandem Repeats) ou STMS (Sequence Tagged Microsatellite Site) ou VNTR (Variable Number of Tandem Repeat).
Microsatellites les plus courants composés de (A)n, (TC)n, (TAT)n et (GATA)n, n correspondant au nombre de répétitions, généralement compris entre 5 à 100.
Très abondants dans tous les génomes eucaryotes.
Chaque microsatellite est bordé par des séquences uniques : permet de dessiner des amorces spécifiques d’un microsatellite permettant l’amplification d’un amplicon unique.

## Slide 27: PCR en temps réel : principe
Vidéo Biolabs
SYBR green = agent intercalant
Fixation sur ADN db
 activation de la
fluorescence
http://genomictree.com
www.dna.utah.edu

## Slide 28: PCR en temps réel : principe
Hybridation spécifique de la sonde Taqman à l’amplicon
Dégradation par l’activité
5’-3’ exonucléase de la polymérase
Séparation reporter/quencher
 activation de la fluorescence
http://genomictree.com
Notes: Etape combinée hybridation/polymérisation à 60-62°C = compromis entre T° hybridation des amorces et de la sonde (Tm autour de 70°C).
Sonde : 20-40 nt, Tm 5-10°C au dessus des Tm des amorces pour permettre une hybridation des sondes avant les amorces.
« Un fluorochrome émetteur (reporter) (ex. FAM : 6-carboxyfluorocein) est fixé à l’extrémité 5’ de la sonde d’hybridation et son émission est inhibée par un second fluorochrome suppresseur (quencher) présent à l’extrémité 3’ (ex. TAMRA : 6-carboxy-tetramethyl-rhodamine). Lorsqu’il est stimulé, le fluorochrome émetteur transfère son énergie au fluorochrome suppresseur voisin par le principe FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) qui dissipe cette énergie sous forme de chaleur plutôt que d’émettre de la fluorescence » (Mackay et al, 2002).

## Slide 29: PCR en temps réel : principe
Ct (threshold Cycle) = Cycle seuil : nombre de cycles nécessaires pour enregistrer un signal significativement plus élevé que le bruit de fond
Nombre de cycles
Fluorescence
Seuil (threshold)
Ct
Bruit de fond
Phase exponentielle
Plateau
10
20
30
40
Fenêtre de lecture
Notes: Fluorescence exprimée en Rn :
- La valeur Rn (Reporter normalised), est l’intensité du signal fluorescent du marqueur divisé par l’intensité de fluorescence basale du marqueur inerte pour une réaction donnée.
- La valeur Rn est la valeur Rn d'une réaction expérimentale moins la valeur Rn du signal de base généré par l'instrument avec un échantillon négatif.
Ce paramètre calcule de façon fiable l'amplitude du signal spécifique généré à partir d'un ensemble donné de conditions de PCR.
Plateau dû à une perte d’activité de la Taq au fur et à mesure des cycles.
Fenêtre de lecture : avant  pas de distinction entre signal et bruit de fond ; après  la polymérase devient limitante
Seuil (threshold) fixé dans la fenêtre de lecture.

## Slide 30: PCR en temps réel : PCR quantitative
http://www.mdpi.com
Ct inversement proportionnel au nombre de copies d’ADN cible dans l’échantillon
Résultats de qPCR sur différents étalons
Courbe étalon

## Slide 31: PCR versus PCR en temps réel
 | PCR | qPCR
Quantification | - | +
Spécificité | + | accrue pour les techniques avec sonde
Risque de contamination | ++ | -
Automatisation | - | ++

## Slide 32: Applications de la PCR en temps réel
Détections et quantifications microbiennes :
bactéries, virus, mycètes, parasites
(domaines médical, agroalimentaire, environnemental …)
Oncologie (RT-PCR quantitative)
Expression génique (RT-PCR quantitative)
Recherche d’OGM
Contrôle du nombre de copies d’un plasmide
…
Notes: Exemples de seuils de détection :
Charge virale VIH : seuil de détection 50 copies/mL
Salmonelles : seuil de détection 2 UFC.

## Slide 33: PCR isotherme : RPA (Recombinase Polymerase Amplification) vidéo
Recombinaison primer/sequence
homologue (recombinase)
ADN sb stabilisé (protéines SSB)
www.twistdx.co.uk
2. Elongation avec déplacement de brin
(polymérase)
Séparation des brins parentaux au croisement des polymérases
Notes: Nécessite une polymérase dépourvue d’activité 5’-3’ exonucléase

## Slide 34: PCR isotherme : RPA (Recombinase Polymerase Amplification)
Intérêts :
Réalisée à basse température : 37-42°C
(assurée par un simple bloc chauffant)
Rapide : amplicons détectables en 3 à 10 min.
Sensible (détection d’1 copie unique d’ADN), multiplexage possible, quantification possible, réalisable sur échantillons non purifiés, réalisable sur ARN après RT, réalisable par un non professionnel du labo …
applications :
Diagnostic microbiologique : médical, agroalimentaire, agriculture…
Kits de terrain : recherche de microorganismes phytopathogènes vidéo
Extraction
Amplification (bloc chauffant)
Détection (chambre réactionnelle)
Source : RFSV
Notes: Toutes les étapes à 39°C.
Technique rapide : amplicons détectables en moins de 10 min. (tout compris : prélèvement, extraction, amplification, détection : 30-40 min.)
Technique peu sensible aux inhibiteurs.
Détection : SYBR Green, bandelettes de chromatographie.

## Slide 35: PCR isotherme : TMA (Transcription Mediated Amplification)
Hybridation d’un promoteur-primer
Transcription inverse :
Synthèse ADNc sb
Dégradation ARN
Hybridation d’une amorce sens
Synthèse ADNc db
Source : Gene Probe
Phase linéaire d’amplification
Vidéo Hologic 1 Vidéo Hologic 2

## Slide 36: PCR isotherme : TMA (Transcription Mediated Amplification)
Transcription : production de 100 à 1000 copies d’ARN
Transcription inverse : production d’ADNc
Source : Gene Probe

## Slide 37: PCR isotherme : TMA (Transcription Mediated Amplification)
Phase exponentielle d’amplification
Détection
Source : Gene Probe
Notes: Amplification asynchrone isotherme

## Slide 38: PCR isotherme : TMA (Transcription Mediated Amplification)
Détection des ARN : système molecular beacon
Source : Sigma Aldrich
Amplified Target RNA
Notes: Molecular beacon = balise moléculaire
Sonde dégradée par la polymérase en cours de cycle mais quencher et reporter restent séparés donc la fluorescence ne diminue pas.

## Slide 39: PCR isotherme : TMA (Transcription Mediated Amplification)
100-1000 copies /molécule / « cycle »
 10 milliards d’amplicons en 15-30 min.
Toutes les étapes à 41°C
Brevet : société américaine GENPROBETM
Technique entièrement automatisée : extraction, amplification et détection
 System Panther® (Hologic)
Applications :
Quantification de virus à ARN.

## Slide 40: Extension d’amorce : SNAPSHOT
Technique de génotypage : identification de SNP
5’ CTTAACGATGGCCCATTTA G GCAT 3’
3’ GAATTGCTACCGGGTAAAT C CGTA 5’
SNP connu
5’ CTTAACGATGGCCCATTTA 3’
Amorce unique : hybridation en amont du SNP
Mix SNAPSHOT :
Taq polymérase
Tampon PCR
ADN cible amplifié préalablement par PCR et purifié
Notes: SNP : Single Nucleotid Polymorphism
Principe basé sur la PCR et la technique de séquençage de Sanger.
Purification de l’ADN matrice amplifié par PCR : traitement par l’exonucléase 1 et la SAP (Phosphatase alcaline) pour éliminer respectivement les amorces et les dNTP du mix.

## Slide 41: Extension d’amorce : SNAPSHOT
Mix SNAPSHOT :
ddNTP fluorescents
H
H
A
H
H
T
H
H
C
H
H
G
Technique de génotypage : identification de SNP
fluorochrome
Notes: ddNTP : didésoxyribonucléotides permettant d’arrêter l’extension ; incorporation d’un nucléotide unique.
Fluorescence permettant l’identification du nucléotide incorporé.

## Slide 42: Extension d’amorce : SNAPSHOT
Technique de génotypage : identification de SNP
3’ GAATTGCTACCGGGTAAAT C CGTA 5’
5’ CTTAACGATGGCCCATTTA
Hybridation
50°C
Dénaturation
96°C
Extension
60°C
5’ CTTAACGATGGCCCATTTA G GCAT 3’
3’ GAATTGCTACCGGGTAAAT C CGTA 5’
3’ GAATTGCTACCGGGTAAAT C CGTA 5’
5’ CTTAACGATGGCCCATTTA G
Notes: Analyse par électrophorèse capillaire et détecteur de fluorescence.

## Slide 43: Extension d’amorce : SNAPSHOT
Hybridation
Technique de génotypage : identification de SNP
Extension
A
T
G
SNAPSHOT multiplexe
Plusieurs amorces :
- spécifiques de différents SNPs
- avec queues polyC de tailles différentes en 5’
ADN matrice dénaturé
SNPs

## Slide 44
+
-
G
A
T
Taille des fragments (pb)
Intensité de fluorescence
Capillaire rempli d’électrolytes et soumis à un champ électrique
Photo-détecteur
Multiplexage : électrophorèse capillaire
Extension d’amorce : SNAPSHOT
Technique de génotypage : identification de SNP
C. Pochet, E. Grelier
Notes: Autre application : identification de méthylation de l’ADN dans les diagnostics de cancers.

## Slide 45: Autres techniques
Type de PCR | Caractéristiques | Applications
Touchdown PCR | Température d’hybridation très élevée au départ puis progressivement diminuée d’un cycle à l’autre | Amélioration de la spécificité : augmente la stringence sur les premiers cycles
Hotstart PCR | Polymérases bloquées jusqu’à la 1ère dénaturation | Génotypage, applications cliniques
High fidelity PCR | Polymérases avec activité 3’-5’ de relecture | Séquençage, Clonage acellulaire
Long PCR | Polymérases à haute processivité | Clonage acellulaire de fragments de plus 5 Kb voire 10 Kb
PCR-RFLP | Amplification par PCR puis digestion et obtention d’un profil de restriction | Polymorphisme génétique de souches microbiennes

## Slide 46: Autres techniques
Type de PCR | Caractéristiques | Applications
MSP | PCR après traitement de l’ADN au bisulfite de sodium (désamination de C en U sauf si C méthylée) | Etude de la méthylation (déméthylation, hyperméthylation des ilots CpG en oncologie
Asymmetric PCR, LATE-PCR | Production d’un brin d’ADN en quantité supérieur au second | Séquençage
TAIL-PCR | Basée sur les PCR nichée et asymétrique | Amplification d’une séquence inconnue flanquant une séquence connue pour séquençage
LAMP | Isotherme | Identification de pathogènes
PCR en émulsion et en phase solide | ADN fixé sur bille en émulsion ou sur support solide via des sondes spécifiques | Séquençage haut débit (Illumina, Ion Torrent, 454 GS FLX, SOLID)
Notes: MSP = Methylation specific PCR
60% des promoteurs présentent des ilots CpG. En tumorigenèse, le profil de méthylation de l’ADN jour un rôle aussi important que l’accumulation de mutations. Ex : dans la plupart des cancers on observe une méthylation de promoteurs de gènes suppresseurs de tumeur associée à une diminution de l’expression des ces gènes.
LATE-PCR = Linear After The Exponential PCR
TAIL-PCR = Thermic Asymmetric InterLaced PCR (PCR asymétrique thermique entrelacée)
LAMP = Loop Mediated Isothermal Amplification